ЗАЯВКА

на привлечение проектной организации для выполнения работ по проектированию технического перевооружения  систем отопления и ГВС зданий компании.

1. Общие сведения

1.1 Предметом выполнения работ является проект на техническое перевооружение систем теплоснабжения и горячего водоснабжения зданий компании, прошедший экспертизу и согласованный в установленном порядке.

1.2  Основание выполнения работ:

Программа технического перевооружения.

1.3  Цель работ - повышение эффективности систем отопления и горячего  водоснабжения компании, снижение затрат .

1.4  Источник финансирования: собственные средства

1.5  Вид работ: проектные работы

1.6  Характеристика объекта работ:

1.6.1 Здания компании основного и вспомогательного производства, в т.ч относящиеся к ОПО ; административно- бытовые здания.

1.6.2  Газопроводы высокого и среднего давления, ГРП.

1.7. Основные средства, подлежащие .техническому перевооружению:

1.7.1 — Наружный газопровод Газового цеха, ( Газопровод высокого давления природного газа от ГРП №3 до котельной инв№22562), выполнить наружную разводку газа с установкой ШРП для понижения давления газа, до зданий переводимых на газовое отопление указанных в п 1.7.

1.7.2 — Газопровод ТЛЦ инв№ 40015. Выполнить внутреннюю разводку газа  до вновь монтируемого газопотребляющего оборудования.

1.7.3   - Здание Труболитейного цеха инв№40001. Производственные помещения оборудовать ГЛО, встроенные помещения и мастерские запитанные от существующей водяной системы, оборудовать водогрейными котлами, подогрев воды оборотных циклов центробежных машин и проходной печи отжига труб выполнить от газовых горелок.

1.7.3 — Здание  АБК ТЛЦ инв№40002 и Лабораторный корпус ЦЗЛ инв№ 13064. Оборудовать общей котельной для  обеспечения теплоснабжения зданий и ГВС  бытовые помещения.

1.7.4 — Здание участка дополнительных присадок ТЛЦ инв № 40736. Производственное помещение оборудовать ГЛО, встроенные помещения и бытовые помещения индивидуальным двухконтурным котлом с обеспечением горячей водой душевых помещении.

1.7.5 — Здание ПТО ТЛЦ инв№40854. Мастерские и бытовые помещения оборудовать индивидуальной двухконтурным котлом с обеспечением горячей водой душевых помещении.

1.7.6 — Здание ЦМФ инв№33002. Производственные помещения оборудовать ГЛО, встроенные помещения и мастерские запитанные от существующей водяной системы, оборудовать водогрейными котлами.

1.7.7 — Здание АБК ЦМФ инв№33003. Оборудовать котельной для  обеспечения теплоснабжения здания и ГВС  бытовых помещений.

1.7.8 — Здания ремонтно - механического цеха (состоящие из здания РМЦ инв№8501, бытовых помещений инв№8502, пристройка РМЦ инв№8503, расширение РМЦ инв№8658). Производственное помещение оборудовать ГЛО, встроенные помещения и бытовые помещения индивидуальным котлом двухконтурным с обеспечением горячей водой душевых помещении. Перепроектирование существующей паровой системы отопления на водяную.

1.7.9 — Здания котельно — кузнечного цеха ( состоящие из здания ККЦ инв№9501, пристройка ККЦ инв№9502, бытовые помещения ККЦ инв№9503). Производственное помещение оборудовать ГЛО, встроенные помещения и бытовые помещения индивидуальной котельной двухконтурной с обеспечением горячей водой душевых помещении. Перепроектирование существующей паровой системы отопления на водяную.

1.7.10 — Здание «Аккорд» инв№5401. Производственное помещение оборудовать ГЛО.

1.7.11  - Здания модельно — инструментального цеха ( состоящие из производственного здания МИЦ инв№8520, бытового здания МИЦ инв№8519). Производственные помещения оборудовать ГЛО, АБК и мастерские запитанные от существующей водяной системы, оборудовать водогрейным котлом для  обеспечения теплоснабжения здания и ГВС  бытовых помещений.

1.7.12 — Здание АБК ТЛЦ №2 инв№63825 и  здание РСЦ инв№ 10190.Для двух зданий запроектировать одну индивидуальную котельную для обеспечения теплоснабжения зданий и ГВС  бытовых помещений.

1.7.13 — Здания паровозного ДЕПО ЖДЦ инв№17016, бытовые помещения инв№17017. Производственное помещение оборудовать ГЛО, встроенные помещения и бытовые помещения индивидуальным двухконтурным котлом с обеспечением горячей водой душевых помещении. Перепроектирование существующей паровой системы отопления на водяную.

1.7.14 — Здание ЦЛАМ инв№36000. Производственное помещение оборудовать ГЛО (рассмотреть возможность использования трубной системы отопления, из-за специфики производства)  встроенные помещения и бытовые помещения индивидуальным двухконтурным котлом с обеспечением горячей водой душевых помещении. Перепроектирование существующей паровой системы отопления на водяную.

1.7.15 — Здание ГСС инв№13078. Мастерские и бытовые помещения индивидуальным двухконтурным котлом с обеспечением горячей водой душевых помещении. Перепроектирование существующей паровой системы отопления на водяную.

1.7.16 — Здание Отдела снабжения инв№32681. Оборудовать индивидуальным котлом для обеспечения теплоснабжения здания. Перепроектирование существующей паровой системы отопления на водяную.

1.7.17 — Здание АБК «Дирекции по режиму и безопасности» инв№13813. АБК и бытовые помещения индивидуальным двухконтурным котлом с обеспечением горячей водой душевых помещении. Перепроектирование существующей паровой системы отопления на водяную.

1.7.18 — Здание заводоуправления инв№ 13002, здание цеха связи инв№ 21001. Для обеспечения теплом двух зданий запроектировать одну индивидуальную котельную.

1.7.19 — Здание ЭНЦ инв№21505.  АБК, мастерские и бытовые помещения индивидуальным двухконтурным котлом с обеспечением горячей водой душевых помещении. Перепроектирование существующей паровой системы отопления на водяную.

1.7.20 — Здание БНС ЭНЦ инв№ 31641. Производственное помещение оборудовать ГЛО, встроенные помещения и бытовые помещения индивидуальным котлом двухконтурным с обеспечением горячей водой душевых помещении. Перепроектирование существующей паровой системы отопления на водяную.

1.7.21 — Здание компрессорной станции ЭНЦ инв№21515. Производственное помещение оборудовать ГЛО (рассмотреть возможность использования трубной системы отопления, из-за специфики производства)  мастерские, встроенные помещения и бытовые помещения индивидуальным двухконтурным котлом с обеспечением горячей водой душевых помещении. Перепроектирование существующей паровой системы отопления на водяную.

1.7.22 — Здание электромастерской ЦЭлС инв№ 19501. Производственное помещение оборудовать ГЛО   мастерские, встроенные помещения и бытовые помещения индивидуальным двухконтурным котлом с обеспечением горячей водой душевых помещении. Перепроектирование существующей паровой системы отопления на водяную.

1.7.23 — Здание ГПП-1 ЦЭлС  инв№19749. Оборудовать водогрейным двухконтурным котлом для  обеспечения теплом и горячей водой бытовые помещения.

1.7.24 — Здание ПС-1 ЦЭлС  инв№19503.  Оборудовать индивидуальным котлом для обеспечения теплоснабжения здания. Перепроектирование существующей паровой системы отопления на водяную.

1.7.25 — Здание отделения ремонта индукторов ЦЭлС  инв№23450. Производственное помещение оборудовать ГЛО   мастерские и бытовые помещения индивидуальным двухконтурным котлом с обеспечением горячей водой душевых помещении.

1.7.26 — Здание блока складов инв№15443. Оборудовать индивидуальным котлом для обеспечения теплоснабжения здания.

1.7.27 — Здание ГСМ блока складов инв № 35529. Помещения, мастерские и бытовые помещения индивидуальным котлом двухконтурным с обеспечением горячей водой душевых помещении.

1.7.28 — Здание опытно-промышленного участка инв № 26210. Производственное помещение оборудовать ГЛО.

1.8. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: 15.02.2019.

Окончание выполнения работ: 15.05.2019.

1.9. Проекты помещения котельных расположенных внутри зданий выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов для  помещений котельных расположенных в административных  зданиях.

1.10 Обеспечить автоматическое регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры в отапливаемых помещениях, температуры в системах ГВС в зависимости от расхода воды в банные периоды и требований СанПиН.

1.11 Предусмотреть при проектировании установку оборудования для подготовки химически очищенной воды для котельного оборудования.

1.12  Проектирование установки  котельных и отдельных котлов, выполнить комплексно с учетом требований нормативных документов ( автоматизация, дымо удаление, водоподготовка, вентиляция и прочее).

1.13  Предусмотреть вывод информации о работе оборудования на единый диспетчерский пульт.

Главный энергетик                                                                        А.А Сокольских

Тел (4742) 42-34-10

факс  42-34-04

89036995019